Оглавление

Введение	3

1. Анализ состояния территории, проблем и направлений ее комплексного развития	4

1.1. Потенциал положения	4

1.2. Природные условия и ресурсы	6

1.3. Современное использование территории	12

1.3.1 Земельный фонд	12

1.3.2 Население. Расселение	12

1.4. Социально-экономическая ситуация, тенденции, возможные направления развития	15

1.5. Комплексная оценка территории	16

2. Обоснование предложений по территориальному планированию	18

2.1. Возможные направления развития и прогноз численности населения	18

2.2. Пространственная организация территории.	19

2.3. Транспортно-инженерная инфраструктура	23

2.3.1 Транспортная инфраструктура	23

2.3.2 Водоснабжение	24

2.3.3 Водоотведение	33

2.3.4 Санитарная очистка	35

2.3.5 Энергоснабжение	36

2.3.6 Теплоснабжение	37

2.3.7 Газоснабжение	38

2.3.8 Связь	38

2.4. Зоны с особыми условиями использования территории	40

3. Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	46

4. Технико-экономические показатели проекта	50

# Введение

Генеральный план  Лучевского сельсовета Уваровского района Тамбовской области выполнен на основании Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», Градостроительного кодекса РФ и иных нормативно-правовых актов Тамбовской области и Уваровского района.

Заказчик   генерального плана – Администрация Лучевского сельсовета Уваровского района Тамбовской области.

Генеральный план  Лучевского сельсовета Уваровского  района Тамбовской области разрабатывается на расчетный период до 2032 г., соответствующий расчетному периоду территориального планирования Тамбовской области.

Графические материалы   разработаны на основе картографических материалов.

Главная цель работы – создание документа градостроительного планирования территории поселения, соответствующего требованиям современного законодательства, определяющего стратегию развития и условия формирования среды жизнедеятельности, обеспечения комплексного подхода к развитию поселения.

Актуальность   обусловлена необходимостью согласованного развития муниципального образования в структуре Тамбовской области в соответствии со Схемой территориального планирования Тамбовской области – основными положениями градостроительного развития, утвержденной постановлением администрации Тамбовской области от 24.12. 2010 № 1542.

Авторский коллектив благодарит за помощь в разработке   администрацию Лучевского сельсовета.

# Анализ состояния территории, проблем и направлений ее комплексного развития

## Потенциал положения

Лучевский сельсовет расположен в юго-западной части Уваровского района и граничит на севере – с Моисеево-Алабушским сельсоветом, на востоке с Павлодарским сельсоветом, на юге и западе с Жердевским районом.

Центр сельсовета находится в 150 км от областного центра (г. Тамбов), в 43 км от районного центра (г. Уварово).

Внешние транспортные связи Лучевского сельсовета с населенными пунктами Тамбовской области и с соседними населенными пунктами осуществляется по дорогам местного значения Моисеево-Алабушка – Спирин-Луч и Моисеево-Алабушка - Спирин-Луч – Энгуразово.

Рис. 1 Расположение сельсовета на территории Уваровского района

## Природные условия и ресурсы

Климатические условия.  Лучевский сельсовет находится в умеренно-континентальной зоне, с тёплым летом и холодной, морозной зимой.

Территория за год получает около 90 ккал/см2 солнечной радиации. Доля прямой радиации меняется в зависимости от облачности, прозрачности, высоты солнца над горизонтом и в течение года принимает значения от 20 до 60% от прямой радиации.

Равнинная поверхность обусловливает однородность климата на всей территории, не препятствует вторжениям холода с севера и востока. Средняя температура января изменяется от –10,5 до – 11,5 С, абсолютный минимум равен – 39 С. Средняя температура июля изменяется от 19,5 до 20,5 С, достигая абсолютного максимума в 40 С. Средняя  продолжительность периода с положительной температурой выше 10 С колеблется от 141 до 154 дней.

В физико-географическом отношении сельсовет расположен в зоне недостаточного и неустойчивого увлажнения. Среднегодовое количество осадков изменяется в основном от 400 до 475 мм. Число дней со снежным покровом в среднем равно 126. Устойчивый снежный покров образуется в конце ноября и разрушается к началу апреля. Зима длится 149 дней, весна – 50, лето –102 и осень –64 дня.

В воздушных массах преобладает тёплый воздух летом и умеренно-холодный зимой. С западными циклонами поступает морской воздух, вызывая летом пасмурную и дождливую погоду, понижение температуры, зимой - снегопады, метели, иногда – оттепели.

Зимой преобладают ветры юго-восточного направления, летом –западного.

Континентальный тропический воздух вторгается летом с юго-востока, являясь причиной засушливой погоды с температурой до 35-41°С.

Обычно 1-3 дня в месяц с севера поступает арктический воздух, вызывая заморозки, что особенно опасно весной, в мае – апреле, для раннецветущих растений и всходов.

Наибольшая глубина промерзания почвы около 1,0 м.

Рельеф и гидрография. Сельсовет, как и весь Уваровский район, располагается на Окско-Донской низменной равнине.

Поверхностная территория района представляет собой слабо расчленённую на западе преимущественно моренную равнину, на востоке - водно-ледниково-моренную.

Абсолютные отметки поверхности изменяются от 120 м – в днищах долин до 170 м – на водоразделах. Глубина расчленения рельефа достигает 40-50 м.

Долины рек представляют собой широкие плоскодонные понижения с террасами. Немалая территория поражена оврагами и балками.

Для всей территории характерны суффозионные западины.

В долине р. Ворона отмечаются эрозионные останцы коренного берега.

В целом, равнинный рельеф, характерный для преобладающей части территории, удобен для расселения и любого вида хозяйственного освоения Уваровского района.

Гидрографическая сеть сельсовета представлена реками, озёрами и водохранилищами.

В период с 20 марта по 1 апреля на реках начинается весеннее половодье. Уровень воды в этот период повышается до 1- 3 м.

Малые реки и ручьи к концу лета, как правило, пересыхают. Зимой они замерзают. Это происходит в конце ноября – начале декабря. Толщина льда составляет 50-60 см, мелкие реки промерзают до дна.

Геологические условия. В геологическом строении участвуют породы от архейского и протерозойского до четвертичного возраста. Породы протерозоя и архея, представлены гнейсами, кристаллическими и метаморфическими сланцами, гранитоидами, габбро, пироксенитами. Выше залегают породы девона, юры, мела и неогена, представленные песчаниками, доломитами, глинами, песками.

Мощность коренных осадочных отложений превышает 700 м. Коренные породы повсеместно перекрыты породами четвертичного возраста.

Четвертичные отложения представлены накоплениями от нижнечетвертичного до современного возраста. По генезису – это аллювиальные отложения пойм и надпойменных террас, озёрные, моренные и подморенные, субаэральные отложения. Все они являются песчано-глинистыми образованиями с различным содержанием гравийно-галечникового материала, а также лёссовыми макропористыми породами.

Мощность четвертичных отложений в основном не превышает 50 м. Они повсеместно служат основанием сооружений. Их инженерно-геологические свойства существенно различаются. Здесь развиты как довольно прочные моренные глины, так и совсем слабые илистые отложения речных пойм, озёр и болот.

Гидрогеологические условия. Лучевский сельсовет приурочен к западному крылу Приволжско-Хопёрского артезианского бассейна и представлен сложной системой водоносных горизонтов и комплексов. На территории района распространено 4 водоносных комплекса.

Первый от поверхности водоносный комплекс приурочен к четвертичным аллювиальным, покровным, надморенным и подморенным песчано-глинистым отложениям. Среднегодовая глубина залегания составляет, примерно, 2,5 м. Среднемесячная амплитуда колебаний уровня равна 0,5-0,8 м, а сезонные изменения достигают 2,5 м. Мощность комплекса изменяется от 1,0 до 20-25м. Дебит невысок и составляет 0,1-1,5 л/сек. Воды этого водоносного горизонта распространены повсеместно и имеют значение лишь для бытовых нужд сельского населения.

Ниже распространён неогеновый водоносный комплекс. В генетическом отношении неогеновые породы представлены, преимущественно, озёрно-аллювиальными и лагунно-морскими отложениями плиоцена и миоцена.

Мощность водоносного комплекса изменяется от первых метров до 50-60 м.

Воды неогенового комплекса дренируются речными долинами, оврагами и балками.

В неогеновых отложениях отмечаются местные напоры. По сравнению с первым от поверхности, сезонные экстремумы этого водоносного комплекса смещены на 1-2 недели. Годовая амплитуда уровней изменяется от 0,3 до 1,8 м

Доля всего водоотбора из неогенового комплекса в районе составляет 41,6% (4,32 м3/сут.).

Ниже залегает неокомаптский водоносный горизонт, приуроченный к разнозернистым пескам и песчаникам, содержащим большое количество глинистого материала. Залегает водоносный горизонт на глубине 5-150 м, мощность его 30-100 м. Дебит скважин – 0,3-0,6 л/сек. Питание водоносного горизонта осуществляется за счёт инфильтрации атмосферных осадков, а также за счёт перетекания из других водоносных горизонтов. Воды – гидрокарбонатно-кальциевые с минерализацией от 600 до 1500 мг/л. Водоносный горизонт имеет повсеместное распространение.

Водоотбор из нижнемелового водоносного комплекса составляет 30,8% (4,4 м3/сут.).

К отложениям девона приурочен фаменский водоносный комплекс. Водоносными являются известняки и песчаники. Водоносный комплекс залегает на глубине от 5-30 м до 70-100 м и до 200-300 м. Мощность водовмещающей толщи комплекса 30 – 70 м.

Подземные воды напорные. Пьезометрический уровень устанавливается на глубине от 1 до 35 м. Дебиты изменяются в очень широких пределах от 0,01 до 50 л/сек.

По химическому составу воды гидрокарбонатно-кальциевые, реже – магниевые. Минерализация изменяется от 300 до 1500 мг/л. Рассматриваемый водоносный комплекс распространён повсеместно, водоотбор из него составляет 68,1% (9,71 м3/сут.).

На территории всего Уваровского района минимальная глубина залегания подземных вод изменяется от 0 до 2,5 м. В этих случаях условия строительства значительно осложняются, что должно учитываться при инженерно-строительном районировании территории.

Почвы. В Лучевском сельсовете, как и во всем Уваровском районе значительно преобладают мощные типичные чернозёмы, а также распространены выщелоченные чернозёмы, лугово-черноземные и пойменные почвы.

Типичные чернозёмы занимают до 70% площади сельскохозяйственных угодий района. Общая мощность гумусового слоя достигает 80 – 100 см, содержание гумуса в пахотном слое – 9-13%. При длительной распашке этих почв их структура ухудшается, а плодородие снижается. Для улучшения их качества особенно эффективно внесение фосфорных удобрений. Плодородие типичных чернозёмов сдерживается недостатком влаги, особенно в летнее время.

Выщелоченные чернозёмы занимают до 20% площади пахотных земель. Мощность гумусового горизонта в этих почвах составляет 50-70 см, содержание гумуса в пахотном слое – 6-8,5%. Эти высоко плодородные почвы в летнее время слабо обеспечены азотом, фосфором и калием, и внесение органических и минеральных удобрений значительно повышает урожайность.

Особенности пойменных почв обусловлены ежегодным аллювиальным процессом и резкой сменой увлажнения при незначительном изменении высоты над руслом реки. На поймах рек встречаются также лугово-чернозёмные почвы.

Бонитет пашни в Уваровском районе достигает 92-98 баллов.

Растительность и животный мир.

Территория Лучевского сельсовета расположена в зоне типичной лесостепи. В настоящее время леса на значительной части территории вырублены. На месте сосново-широколиственных и широколиственных лесов и луговых степей – сельскохозяйственные земли.

Удельный вес лесов в общей площади района составляет около 15%. Преобладающие лесные породы – сосна и береза.

На месте ковыльно-луговых степей и остепнённых лугов, а также на месте пойменных лугов –также сельскохозяйственные земли.

Луговая растительность распространена в поймах рек, по балкам, на лесных опушках и полянах. Это разнотравно-злаковые луга из мятлика, костра прямого, овсяницы луговой, клевера лугового и горного, лапчатки серебристой и т.д.

Фауна Уваровского района разнообразна, представлена дикими и домашними животными. Здесь обитают 60 видов млекопитающих, более 200 видов птиц, 10 видов амфибий, 8 видов рептилий, около 30 видов рыб, десятки тысяч видов беспозвоночных.

На территории Лучевского сельсовета обитают обыкновенная лисица, енотовидная собака, горностай и ласка. Практически во всех лесополосах, островных лесах и населённых пунктах распространена каменная куница. На открытых ландшафтах распространены заяц-русак, серая куропатка, обыкновенный перепел, по долинам рек – выхухоль. Очень редко встречаются степной хорёк, крапчатый суслик, большой тушканчик, дрофа.

Дрофа и выхухоль занесены в Красную Книгу России.

В реках и других водоёмах водятся сом, сазан, окунь, судак, лещ, язь, щука, карп, карась, жерех и др.

## Современное использование территории

### Земельный фонд

В состав Лучевского сельсовета входят два населенных пункта: поселок Луч и село Энгуразово

Площадь территории Лучевского сельсовета по данным Росстата составляет 7300 га.

Площадь населённых пунктов составляет - 321 га (по измерениям векторных карт). Площадь сельскохозяйственных угодий составляет 7242 га (по данным Росстата за 2010г).

Общая протяженность улиц, проездов, набережных на конец 2010 года составляет 18,1 км.

На территории поселения существует 2 сельских кладбища, расположенных у пос. Луч (православное) и с. Энгуразово (мусульманское).

### Население. Расселение

Численность постоянного населения сельсовета по состоянию на 01.01.2010 г. составляет 1034 человека. Ниже приводится динамика численности населения сельсовета, чел.:

- 2007г. - 1050;

- 2008г. – 1056;

- 2009г. – 1043.

- 2010г. –1046;

- 2011г. –1034.

На основании приведенных количественных показателей можно сделать вывод об уменьшении численности населения Лучевского сельсовета. В составе сельсовета два населенных пункта, численность по которым на 11.10.2011г. приведена ниже:

пос. Луч - 523 чел.

с.Энгуразово - 511 чел.

Средняя людность сельских населенных пунктов (517 чел.) выше среднего показателя по Тамбовской области (275 чел.).

Распределение населения по возрастным группам и динамика демографических показателей по сельсовету приведены в таблице (Таблица 1 и 2).

Таблица 1

Распределение населения по возрастным группам, чел.

| Год | Пенсионеров | Учащиеся школ | Дети дошкольного возраста | Кол-во трудоспособного населения | Из них |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Работающее | Неработающие |
| 2011 | 366 | 100 | 47 | 614 | 346 | 268 |

Население в трудоспособных возрастах составило 51% от общей численности населения поселения, население моложе трудоспособного возраста – 14%, старше трудоспособных возрастов - 35%.

Таблица 2

Демографические показатели за период 2010 гг.

| Год | Рождение | Смертность |
| --- | --- | --- |
| 2010 | 9 | 3 |

Показатели рождаемости превышают показатели смертности за 2010 год, но эти данные не могут объективно отражать ситуацию, для возрастной структуры населения поселения, как и для всей Тамбовской области, характерно его «старение», сопровождающееся ростом удельного веса населения в возрасте старше трудоспособного и снижением удельного веса населения в трудоспособном возрасте.

## Социально-экономическая ситуация, тенденции, возможные направления развития

Сельскохозяйственное производство сельсовета представлено предприятиями: ООО "Зеленый Луч", ООО "Прогресс" и несколькими КФХ. Промышленность не развита, работает пилорама, которая принадлежит ООО "Зеленый Луч".

Основным видом деятельности всех КФХ является растениеводство. Отрасль растениеводства включает в себя возделывание таких сельскохозяйственных культур, как озимая пшеница, яровая пшеница, ячмень, подсолнечник.

Основными учреждениями сферы обслуживания на территории сельсовета являются:

общеобразовательные учреждения:

- Лучевский филиал МОУ Моисеево-Алабушской СОШ, пос. Луч (32 учащихся на 2011год);

- Энгуразовский филиал МОУ Моисеево-Алабушской сош, с. Энгуразово (64 учащихся на 2011год).

детские дошкольные учреждения: МДОУ Лучевский детский сад "Солнышко", пос. Луч (12 детей).

учреждения здравоохранения:

- Лучевский ФАП (пос. Луч);

- Энгуразовский ФАП (с. Энгуразово).

дома культуры:

- МУК «Лучевский культурно-досуговый центр Уваровского района», вместимость 350 мест;

- Энгуразовский филиал МУК "Лучевский КДЦ".

сельские библиотеки:

- Лучевская сельская библиотека;

-Энгуразовский библиотечный отдел.

объекты розничной торговли – 6, в том числе 2 магазина, 3 павильона и 1 пекарня.

Помещения почти всех перечисленных учреждений требуют капитального ремонта и оснащения оборудованием.

Что касается производственной сферы, то проектом предлагается реконструкция существующих сельскохозяйственных предприятий для увеличения объема производства, улучшения качества выращиваемой продукции, также восстановление животноводства, численности скота.

Схемой территориального планирования предлагается восстановление поголовья скота в хозяйствах, в которых сохранились животноводческие фермы в удовлетворительном состоянии, в частности, в хозяйстве «Зеленый Луч» (п. Луч).

Жилищный фонд. Общий жилищный фонд Лучевского сельсовета составляет 26,2 тыс. кв.м. В среднем на одного жителя приходится более 25 м2.

В качестве негативных аспектов сложившейся социально-экономической ситуации следует отметить:

- ограниченность мест приложения труда на территории;

- потребность в ремонте и модернизации большого числа объектов обслуживания и инженерной инфраструктуры;

- неудовлетворительное состояние улично-дорожной сети и ряда межселенных дорог.

## Комплексная оценка территории

Комплексная оценка территории имеет целью дать представление об ограничениях природного и техногенного характера, которые могут быть выражены в выбранном масштабе представления, а также о приоритетах пространственного развития территории поселения в сложившейся социально-экономической ситуации.

Существенное влияние на использование земельного фонда поселения, прокладку транспортно – инженерных коммуникаций, организацию застройки в пределах населенных пунктов оказывают особенности рельефа, овражно – балочная сеть.

Размеры санитарно-защитных зон от производственных объектов, санитарных разрывов от инженерных и транспортных коммуникаций приняты в соответствии с СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03. На территории сельсовета объекты культурного наследия представлены памятниками воинской славы.

Таблица 3

Перечень объектов, являющихся памятниками истории и культуры

| № п/п | Наименование памятника истории и культуры | Местонахождение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Памятник бетонный, высота 2,5 метра | пос. Луч |

В пределах установленной черты населенных пунктов поселения на основе анализа сложившейся планировочной ситуации и ранее использованных территорий под производственное строительство выделены возможные инвестиционные площадки, которые могут быть востребованы  в перспективе при изменении социально – экономической ситуации.

# Обоснование предложений по территориальному планированию

## Возможные направления развития и прогноз численности населения

Основой экономики  поселения в настоящее время и в перспективе может быть сельскохозяйственное производство.

Природные условия и предшествующий опыт хозяйственно деятельности свидетельствует о возможной высокой эффективности растениеводства (зерно, кормовые травы, технические культуры и др.), мясо - молочного животноводства и перерабатывающего сельскохозяйственного производства. Поскольку на территории поселения имеется месторождение полезных ископаемых, является целесообразным дальнейшее развитие производственной отрасли.

Основной целью развития поселения может быть создание благоприятных условий для устойчивого развития сельского хозяйства, повышение мотивации и привлекательности труда в сельскохозяйственном производстве.

Реализация этой цели на уровне сельского поселения возможна лишь на основе государственной политики, соответствующего законодательства и программ  развития агропромышленного комплекса страны и ее регионов, а также программных документов  Тамбовской области  и соответствующего финансирования.

Основными социально-экономическими приоритетами развития является создание для его жителей достойного человека качества жизни и его постоянное улучшение в долгосрочной перспективе на основе развития реального сектора экономики в соответствии с Программой улучшения качества жизни населения Тамбовской области, а также областной целевой программой «Социальное развитие села до 2012 года», отраслевыми стратегиями, концепциями и районными целевыми программами.

Оценка численности населения. На сегодняшний день разработано множество демографических прогнозов, которые свидетельствуют, что  демографическая ситуация в целом по России и в ЦФО не изменится, сокращение населения продолжится. Это влечет за собой неизбежное старение населения со всеми вытекающими из этого последствиями. По оценкам «Центра демографии и экологии человека» пик абсолютной убыли трудоспособного населения по РФ и ЦФО ожидается в 2015-2016г.г.

По прогнозу к 2025 году продолжиться постепенное сокращение численности населения сельсовета. На это окажут существенное влияние как естественная убыль населения – низкая рождаемость, высокая смертность, так и увеличение миграции населения. Необходимо принимать определенные меры по сохранению численности  населения, в т.ч. увеличение мест приложения труда. В связи с этим, проектом предполагается, что численность населения сохраниться на том же уровне.

## Пространственная организация территории.

В соответствии со Схемой территориального планирования Уваровского района предполагается формирование в пределах территории района двух планировочных районов, обеспечивающих формирование в границах их территорий социальных комплексов (кластеров), необходимых для полного обеспечения социально-культурных потребностей населения.

Лучевский сельсовет входит в южный планировочный район, в который входят сельсоветы: Лучевский и Павлодарский с центром с. Павлодар.

На перспективу Схемой территориального планирования Уваровского района предусматривается градостроительное освоение территории и зоны планируемого размещения объектов капитального строительства в пос. Луч. Также проектом предлагается выделение площадки под жилищное строительство в юго-западной части с. Энгуразово.

На перспективу роль ведущего линейного элемента опорного каркаса территории сохраняет автомобильная дорога местного значения Моисеево-Алабушка – Спирин-Луч, обеспечивающая выход поселения на внешнюю сеть дорог. Развитие планировочного подрайона может быть осуществлено путем совершенствования, прежде всего, транспортной и инженерной инфраструктуры.

На основе комплексной оценки территории, учитывая крайнюю неопределенность социально-экономической ситуации, обозначены резервные территории, относительно наиболее благоприятные для производственного строительства и строительства социально-значимых объектов.

Необходима комплексная реконструкция учреждений сферы обслуживания на территории поселения.

В земельном фонде сельскохозяйственного назначения территориальных изменений не предусматривается. Необходимо улучшение существующих угодий, восстановление почвенного плодородия, защита от эрозии, проведение мелиоративных работ. В связи с наличием земельных ресурсов с потенциально высоким плодородием и благоприятными агроклиматическими условиями для развития растениеводства возможно увеличение объемов производства. Возрождение животноводства будет связано с совершенствованием территориальной и отраслевой структуры сельскохозяйственного производства. При этом приоритетными для производственного строительства рассматриваются площадки, ранее использовавшиеся животноводческими комплексами или другими производственными объектами, так как эти территории в некоторой степени уже оборудованы инженерными коммуникациями и сооружениями. В соответствии с проектом Схемы территориального планирования Уваровского района предлагается восстановление поголовья скота в хозяйствах, в которых сохранились животноводческие фермы в удовлетворительном состоянии, в частности, ООО «Зеленый Луч» (пос. Луч).

В перспективе особое внимание следует уделять ресурсосберегающим технологиям, бережному отношению к существующим земельным угодьям и рациональному их использованию с учетом особенностей их микроклимата и рельефа  и, соответственно, подверженности эрозионным процессам.

Важным аспектом развития сельсовета является развитие туристической инфраструктуры. Туристический потенциал имеет богатые природные ресурсы и климатические условия средней полосы России. Это благоприятные условия для развития сельского туризма, способствующего сокращению безработицы в деревнях, развитию малого предпринимательства, созданию современной инфраструктуры, дорог, транспортного сообщения, повышения престижности проживания в сельской местности. С каждым годом данный вид туризма набирает большую популярность. Развитие сельского туризма рассматривается как социальная программа для поддержки фермерских и крестьянских хозяйств в свободное от сельскохозяйственных работ время.

К культурно-историческим и религиозным местам, интересным для посещения, можно отнести мечеть (1908 г.) в с. Энгуразово. Первая известная мечеть построена в 1850 г. В 1908 г. выстроена новая, так как прежняя сгорела. Необходимо обеспечение физической сохранности объектов. Для реализации данных мероприятий необходимо привлечение органов государственной власти, включение данных объектов в программы по сохранению объектов историко-культурного значения.

Предполагается организация любительского и спортивного рыболовства на водоемах сельсовета. Возможно строительство рыболовных баз.

На перспективу для внешних и внутренних связей поселения общественными видами пассажирского транспорта, вероятно, будут автобус и маршрутное такси, как наиболее простые и маневренные виды маршрутного транспорта, требующие наименьших единовременных затрат.

В охране и совершенствовании нуждаются элементы природно-экологического каркаса территории поселения, являющегося частью природно-экологического каркаса территории района и области. Этими  элементами являются пруды.

Для сохранения историко-культурного наследия сельского поселения необходимо проведение постоянных работ по инвентаризации объектов культурного наследия, памятников археологии с формированием реестра памятников областного и местного значения и с постановкой их на государственный учет с дальнейшим изучением и сохранением. Также требуется разработка проектов зон охраны объектов культурного наследия.

## Транспортно-инженерная инфраструктура

### Транспортная инфраструктура

Существующее положение. Межмуниципальные связи Лучевского сельсовета обеспечивают автомобильные дороги местного значения "Моисеево-Алабушка – Спирин-Луч" и "Моисеево-Алабушка - Спирин-Луч – Энгуразово". Протяженность улично-дорожной сети 18,1 км.

Перечень и характеристика местных автодорог, проходящих по территории сельсовета, представлен в таблице ниже.

Таблица 4

Протяженность основных автомобильных дорог по типам покрытия в границах Лучевского сельсовета

| № п/п | Наименование населенного пункта | Наименование дороги | Тип покрытия | Протяженность, км |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Автодороги местного значения |
| 1 |  | "Моисеево-Алабушка – Спирин-Луч" | асфальт | 7,0 |
| 2 |  | "Моисеево-Алабушка - Спирин-Луч – Энгуразово" | асфальт | 6,7 |
| 3 | пос. Луч | ул. 40 лет Победы, ул. Школьная от д. 1 до д. 20, ул.Молодежная от д. 1 до д. 5, ул. Трудовая от д. 1 до д. 9, ул. Пролетарская, ул. Садовая от д. 1 до д. 4 | асфальт | 7,5 |
|  |  | ул. Садовая от д. 5 до д. 15, ул. Строителей, ул. Школьная от д.21 до д. 37, ул. Трудовая от д. 10 до д. 17 | грунт | 2,5 |
| 4 | с. Энгуразово | Подъезд к школе, ФАП | асфальт | 2,4 |
|  |  | ул. Набережная, Центральная, Заречная, Школьная | грунт | 5,5 |

По территории сельсовета не проходит железнодорожная магистраль.

Ближайшая железнодорожная станция Обловка Юго-Восточной железной дороги, участковая, IV класса с железнодорожным вокзалом, расстояние до нее 45 км.

Автобусные маршруты с остановками в г. Уварово, с. Моисеево-Алабушка, с. Энгуразово и пос. Луч действуют 3 раза в неделю, утром и вечером.

Проектные предложения.

Перечень мероприятий, направленных на развитие транспортной инфраструктуры:

- выполнить реконструкцию покрытия улично-дорожной во всех населенных пунктах;

- реконструкция автодорог, проходящих по территории сельсовета "Моисеево-Алабушка – Спирин-Луч" и "Моисеево-Алабушка - Спирин-Луч – Энгуразово";

- строительство автодороги местного значения "Луч-Павлодар".

### Водоснабжение

Существующее положение.

В связи с тем, что населённые пункты расположены на значительном расстоянии друг от друга, все существующие системы водоснабжения, обслуживающие застройку, являются самостоятельными и никак не связаны друг с другом.

Основным источником хозяйственно-питьевого водоснабжения Лучевского сельсовета являются безнапорные подземные воды.

Системы водоснабжения населенных пунктов поселения относятся как к раздельным, так и к объединенным системами (совместное водоснабжение жилой и производственной зон). Водозаборные сооружения представлены одной – двумя водозаборными скважинами, водонапорной башней и водопроводной сетью тупикового типа, мелкого диаметра и малой протяженности.

В населенных пунктах имеется значительное количество индивидуальной застройки, где водопользование производится из собственных скважин и колодцев, а частично из водоразборных колонок.

Все скважины базируются на питании от нескольких водоносных горизонтов. Вода, поступающая из артскважин по основным параметрам соответствует ГОСТ, но обладает повышенным содержанием железа. Подземные воды эксплуатируемых водоносных горизонтов формируются из атмосферных осадков, рек и перетока из вышезалегающих водоносных горизонтов, а значит подвержены поверхностному загрязнению.

Загрязнение имеет техногенные причины. Это связано с воздействием неканализованной жилой застройки, утечек из сетей производственных канализаций предприятий АПК.

Существующие водозаборные сооружения не имеют станций обезжелезивания и установок по обеззараживанию воды. На период эксплуатации водозаборных сооружений согласно действующего СанПин 2.1.4.1074-01 должны быть предусмотрены 3 пояса зон санитарной охраны (ЗСО). На существующих водозаборах Лучевского сельсовета проект зон санитарной охраны источников водоснабжения не разработан.

Современное состояние зон санитарной охраны основных, водозаборов удовлетворительное, но требует улучшения, для чего предусматривается по зонам санитарной охраны первого пояса восстановление ограждений, организация подъездных путей, монтажных площадок и озеленения, удаления стихийных свалок мусора. Строительство водозаборных сооружений пришлось на семидесятые годы XX столетия. К настоящему времени износ большинства сооружений достиг 80 – 90 процентов, поэтому требуется их капитальный ремонт и частичная замена.

Водоснабжение жилых территорий сельсовета, осуществляется от водозаборных узлов, в состав которых входят: 8 скважин и 3 водонапорные башни. Протяженность водопроводных сетей составляет 11,0 км. Характеристика сооружений водоснабжения приведена ниже в таблице.

Таблица 5

Существующие сооружения водоснабжения Лучевского сельсовета

| № п/п | Наименование населенного пункта | Скважина | Водонапорная башня | Протяженность водопроводной сети, км |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | № | Глубина, м | Высота, м | Объем, куб. м |  |
| 1. | пос. Луч | - | 130 | 17 | 45 | 7,0 |
|  |  | - | 150 |  |  |  |
|  |  | - | 99 |  |  |  |
|  |  | - | 110 |  |  |  |
|  |  | - | 140 | 15 | 45 |  |
|  | Итого | 5 скважин | 2 водонапорных башни |  |
| 2 | с. Энгуразово | - | 120 | 17 | 45 | 4,0 |
|  |  | - | 120 |  |  |  |
|  |  | - | 90 |  |  |  |
|  | Итого | 3 скважины | 1 водонапорная башня | 11,0 |

пос. Луч

В поселке Луч построена кольцевая система централизованного водоснабжения, источником которой служат отдельные скважины, пробуренные в разных частях села. Водоснабжение жилых и производственных территорий осуществляется от 2-х водозаборных узлов в состав которых входят: 5 водозаборных скважин (глубиной 99-150 м и производительностью 16м3/час) и 2 водонапорных башен (высотой 15-17 м и емкостью по 45 м3). Протяженность водопроводных сетей составляет 7,0 км.

Водозаборные узлы оснащены скважинами. Скважины оборудованы глубинными насосами и подают воду в водонапорные башни. Вода из водонапорных башен поступает в водопроводные сети самотеком.

Водоснабжение северной и западной части села осуществляется от водозаборного узла №1, расположенного на территории недействующего сельхозпредприятия в районе ул. Строителей. От ВЗУ № 1 происходит подача воды в жилую застройку, расположенную по ул. Строителей, Пролетарская, Садовая, Трудовая.

Водоснабжение восточной и южной части населенного пункта происходит от ВЗУ №2 расположенного в районе ул. 40 лет Победы. Подача воды осуществляется на ул. 40 лет Победы, Школьная, Молодежная.

с. Энгуразово

В населенном пункте обустроена тупиковая система водоснабжения. Подача воды для жилых территорий осуществляется от ВЗУ, в состав которого входит 3 водозаборных скважины (глубиной 90-120 м и производительностью 16м3/час) и 1 водонапорная башня (высотой 17 м и емкостью 45 м3), расположенного в районе ул. Набережная. Протяженность водопроводных сетей составляет 4,0 км. От водозаборного узла водоснабжение осуществляется по улицам Набережная, Центральная, Школьная и Заречная.

Нормы водопотребления и расчетные расходы воды. Нормы водопотребления на хозяйственно – бытовые нужды населения приняты в соответствии со СниП 2.04.02-84* в зависимости от степени благоустройства жилого фонда, на полив зеленых насаждений общего пользования, улиц и пожаротушение.

Коэффициент суточной неравномерности принят - 1,3. Таблица расчетных расходов воды по сельскому поселению приведена в конце раздела.

Расход воды на нужды пожаротушения определяется характером застройки и благоустройством жилого фонда, характером производства, а также проектной численностью населения. Расчетная продолжительность пожара, в соответствии со СНиП 2.04.02-84* составляет 3 часа.

Противопожарный расход определяется суммарно на пожаротушение жилой застройки и промпредприятий – 1 пожар в селе - 5 л/сек и 50% потребного расхода на наружное пожаротушение на предприятиях (п.2.22). Таким образом, общий расход воды на пожаротушение составит:

(5х3600х3):1000+((5х0,5)х3600х3):1000=54+27=81м3 – для населенных пунктов с числом жителей до 1 тыс. человек.

Для организации пожаротушения из открытого источника могут быть использованы пруды, расположенные на территории населенных пунктов. Вблизи прибрежной территории прудов необходимо устроить подъезд на две машины. Этот подъезд можно использовать для полива зелёных насаждений общего пользования.

В населенных пунктах, не имеющих крупным водоемов и водотоков, необходимо предусмотреть размещение установкой пожарных гидрантов на водопроводной сети через каждые 150м согласно ВНТП-В-97 «Водоснабжение сельских населенных пунктов».

Источники водоснабжения

1.Подземные воды.

Лучевский сельсовет расположен в юго-западной части Уваровского района юго-западней г. Уварово.

Уваровский район приурочен к западному крылу Приволжско-Хопёрского артезианского бассейна и представлен сложной системой водоносных горизонтов и комплексов. На территории района распространено 4 водоносных комплекса.

Первый от поверхности водоносный комплекс приурочен к четвертичным аллювиальным, покровным, надморенным и подморенным песчано-глинистым отложениям. Среднегодовая глубина залегания составляет, примерно, 2,5 м. Среднемесячная амплитуда колебаний уровня равна 0,5-0,8 м, а сезонные изменения достигают 2,5 м. Мощность комплекса изменяется от 1,0 до 20-25м. Дебит невысок и составляет 0,1-1,5 л/сек. Воды этого водоносного горизонта распространены повсеместно и имеют значение лишь для бытовых нужд сельского населения.

Ниже распространён неогеновый водоносный комплекс. В генетическом отношении неогеновые породы представлены, преимущественно, озёрно-аллювиальными и лагунно-морскими отложениями плиоцена и миоцена.

Мощность водоносного комплекса изменяется от первых метров до 50-60 м.

Воды неогенового комплекса дренируются речными долинами, оврагами и балками.

В неогеновых отложениях отмечаются местные напоры. По сравнению с первым от поверхности, сезонные экстремумы этого водоносного комплекса смещены на 1-2 недели. Годовая амплитуда уровней изменяется от 0,3 до 1,8 м

Доля всего водоотбора из неогенового комплекса в районе составляет 41,6% (4,32 м3/сут.).

Ниже залегает неоком-аптский водоносный горизонт, приуроченный к разнозернистым пескам и песчаникам, содержащим большое количество глинистого материала. Залегает водоносный горизонт на глубине 5-150 м, мощность его 30-100 м. Дебит скважин – 0,3-0,6 л/сек. Питание водоносного горизонта осуществляется за счёт инфильтрации атмосферных осадков, а также за счёт перетекания из других водоносных горизонтов. Воды – гидрокарбонатно-кальциевые с минерализацией от 600 до 1500 мг/л. Водоносный горизонт имеет повсеместное распространение.

Водоотбор из нижнемелового водоносного комплекса составляет 30,8% (4,4 м3/сут.).

К отложениям девона приурочен фаменский водоносный комплекс. Водоносными являются известняки и песчаники. Водоносный комплекс залегает на глубине от 5-30 м до 70-100 м и до 200-300 м. Мощность водовмещающей толщи комплекса 30 – 70 м.

Подземные воды напорные. Пьезометрический уровень устанавливается на глубине от 1 до 35 м. Дебиты изменяются в очень широких пределах от 0,01 до 50 л/сек.

По химическому составу воды гидрокарбонатно-кальциевые, реже – магниевые. Минерализация изменяется от 300 до 1500 мг/л. Рассматриваемый водоносный комплекс распространён повсеместно, водоотбор из него составляет 68,1% (9,71 м3/сут.).

На территории Уваровского района минимальная глубина залегания подземных вод изменяется от 0 до 2,5 м. В этих случаях условия строительства значительно осложняются, что должно учитываться при инженерно-строительном районировании территории.

2.Поверхностные воды.

На территории Лучевского сельсовета расположено несколько крупных водоемов и водотоков небольшой протяженности, которые могли бы служить источником хозяйственно-питьевого водоснабжения. Однако использование поверхностных вод на питьевые нужды нецелесообразно и экономически не оправдано, так как потребуется строительство дорогостоящих водопроводных очистных сооружений и содержание высококвалифицированного обслуживающего персонала. Поверхностные воды могут быть использованы на технические нужды промпредприятий и пожаротушение.

Проектные предложения.

Во всех населенных пунктах Лучевского сельсовета площадки существующих водозаборных узлов расположены либо в нормативных СЗЗ от объектов сельхозпредприятия, либо на территориях самих сельхозпредприятий. Учитывая расположение скважин на территории неканализованных населенных пунктов с многолетним загрязнением почв, проектом предлагается постепенное консервирование существующих скважин со строительством водозаборов из подземных вод вне территории поселений.

Принимая во внимание малый проектный расход воды и необходимое количество эксплуатационных скважин не более 2-4 (рабочие / резервные), состав водозаборных сооружений будет следующим:

водозаборные скважины с погружными насосами;

водовод от скважин до разводящих уличных водопроводных сетей;

водонапорная башня или подземный контррезервуар;

пожарные открытые водоемы, близлежащие водотоки, с организацией подъезда для пожарных машин.

Также в состав водозаборных сооружений должны входить установки по обезжелезиванию и обеззараживанию воды, должны быть организованы зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения. Существующие объекты водопровода, имеющие значительный физический износ в проектной схеме хозяйственно - питьевого водоснабжения не учитываются. Новые сети должны прокладываться в тех же технических коридорах с предшествующей ликвидацией старых сетей. Строительство новых сетей намечается кольцевого типа низкого давления диаметром 100 – 150 мм с подключением к реконструированным.

Целесообразно зарезервировать территории для 1-2 резервных скважин, которые могут понадобиться в случае интенсивного развития предприятий АПК.

Одним из факторов водосбережения в жилой застройке является установка приборов индивидуального учёта воды.

Существующие водозаборные сооружения предлагается использовать для подачи воды на технические нужды предприятий АПК, полив зеленых насаждений и пожаротушение, с установкой пожарных гидрантов через каждые 150м согласно ВНТП-В-97 «Водоснабжение сельских населенных пунктов».

Развитие систем водоснабжения направлено на бесперебойное обеспечение всех жителей и предприятий водой надлежащего качества и в достаточном количестве.

Производительность водозаборных сооружений, их назначение, ориентировочное количество скважин с учётом резервных, количество и ёмкость резервуаров приведено в таблице.

Таблица 6

Объём водопотребления по Лучевскому сельсовету

| № п/п | Наименование населенных пунктов | Норма водопотребления л/чел/ сут, c коэф.1,3 | Кол-во населения чел. | Расход воды м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | пос. Луч |  |  |  |
|  | население | 250 | 520 | 130,0 |
|  | производственные расходы (15%) |  |  | 19,5 |
|  | объекты обслуживания (10%) |  |  | 15,0 |
|  | неучтённые расходы (10%) |  |  | 16,4 |
|  | Итого |  |  | 181 |
| 7 | с. Энгуразово |  |  |  |
|  | население | 250 | 510 | 127,5 |
|  | производственные расходы (15%) |  |  | 19,1 |
|  | объекты обслуживания (10%) |  |  | 14,7 |
|  | неучтённые расходы (10%) |  |  | 16,1 |
|  | Итого |  |  | 177 |
|  | Всего |  | 1030 | 358 |

Таблица 7

Производительность водозаборных сооружений, их технологическое назначение и ёмкость резервуаров

| № п/п | Наименование населенных пунктов | Расход воды м3\сут | Производительность водозабора м3\сут | Кол- во скважин | Сооружения, количество резервуаров, их ёмкость м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | пос. Луч | 181 | 200 | 5 | 2х200пр. |
| 2 | с. Энгуразово | 177 | 200 | 5 | 2х200пр. |
|  | Итого | 358 | 400 | 10 |  |

пос. Луч

В связи с тем, что площадки существующих водозаборных узлов располагаются на территориях сельхозпредприятий и в санитарно-защитных зонах сельхозпредприятий, целесообразно организовать новую площадку водозабора.

Количество воды, необходимое селу на перспективу, в соответствии с расчётами составит 181 м3/сут. Площадка нового водозабора может быть размещена в западной части села вне зоны жилой застройки, с соблюдением нормативных размеров зон санитарной охраны.

с. Энгуразово

В связи с тем, что площадка существующего водозаборного узла населенного пункта располагается территориях сельхозпредприятий без соблюдения нормативных поясов зон санитарной охраны целесообразно организовать новую площадку водозабора.

Количество воды, необходимое поселку на перспективу, в соответствии с расчётами составит 177 м3/сут. Площадка нового водозабора может быть размещена в северной части села вне зоны жилой застройки, с соблюдением нормативных размеров зон санитарной охраны.

### Водоотведение

Существующее положение.

В населённых пунктах на рассматриваемой территории централизованных систем канализации не имеется. В настоящее время население пользуется надворными туалетами с выгребными ямами, с последующим выбросом стоков на рельеф.

Нормы водоотведения и расчетные расходы стоков. Нормы водоотведения на хозяйственно-бытовые нужды населения приняты в соответствии со СниП 2.04.03-85 в зависимости от степени благоустройства жилого фонда.

Коэффициент суточной неравномерности принят 1,3.Таблица расчетных расходов стоков приведена в конце раздела.

Проектные предложения.

Строительство систем канализации направлено на прекращение сброса неочищенных сточных вод, что позволит улучшить экологическую обстановку на территории сельсовета и предотвратит загрязнение водных горизонтов.

В связи с тем, что населённые пункты расположены на значительном расстоянии друг от друга и общая численность населения по Лучевскому сельсовету не превысит 1030 человек, проектом предлагается строительство самостоятельных систем канализации с водонепроницаемыми септиками, содержимое из которых будет вывозиться на сливную станцию близлежащих очистных сооружений. Жилая застройка населенных пунктов должна обслуживаться ассенизационными машинами согласно выработанному графику.

Предложения по канализованию населенных пунктов должны учитывать сложившиеся к настоящему времени системы водоснабжения, имеющиеся проектные разработки и намечаемые планировочные решения.

Бытовые стоки от жилой застройки населенных пунктов Лучевского сельсовета могут поступать на очистные сооружения, расположенные Моисеево-Алабушском сельсовете. Сброс очищенных стоков намечается в проточный водоем.

На площадках очистных сооружений необходимо организовать сливные станции для приёма стоков от индивидуальной застройки. Учитывая данное предложение, необходимо учитывать увеличение проектной производительности очистных сооружений на 200 м3/сут.

Таблица 8

Объём водоотведения, производительность очистных сооружений и вид очистки

| № п/п | Наименование населенных пунктов | Расход воды м3\сут | Расход стоков м3\сут (0,8 от расхода водопотр.) м3\сут | Производительность очистных сооружений м3\сут | Вид очистки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | пос. Луч | 181 | 144,7 |  | Вывоз на ОС БО с.Чуево-Алабушка |
|  | неучтённые расходы (15%) |  | 21,7 |  |  |
|  | Итого |  | 166 |  |  |
| 2 | с. Энгуразово | 177 | 141,9 |  | Вывоз на ОС БО с.Чуево-Алабушка |
|  | неучтённые расходы (15%) |  | 21,3 |  |  |
|  | Итого |  | 163 |  |  |
|  | Всего | 358 | 330 |  |  |

### Санитарная очистка

Существующее положение.

По данным СТП Уваровского района настоящее время вывоз твердых бытовых отходов не организован в целом по всему району. В Лучевском сельсовете при каждом населенном пункте существуют несанкционированные свалки, не отвечающие требованиям природоохранного законодательства.

Проектные предложения.

В задачу санитарной очистки входит сбор удаление и обезвреживание твердых бытовых отходов (ТБО) от всех зданий и домовладений, а также выполнение работ по летней и зимней уборке улиц в целях обеспечения чистоты проездов и безопасности движения.

Учитывая возможное строительство жилья на новых территориях и реконструкцию и достройку жилого фонда на существующих площадках, для определения необходимого объема работ по очистке от ТБО принимается норма 1,5 м3 в год на жителя в соответствии со СНиПом 2.07.01-89, включая утиль и уличный смет. В соответствии с этой нормой количество ТБО по Лучевскому сельсовету составит около 1550 м3 в год.

Часть ТБО в пределах 30 %, учитывая индивидуальный характер застройки, будет перерабатываться на приусадебных участках, и использоваться в виде компоста как удобрение. Таким образом, количество ТБО в целом по сельсовету, подлежащее утилизации, составит порядка 1085 м3 в год.

Расчет проектного объёма ТБО по сельсовету приведён в таблице.

Таблица 9

Объем ТБО

| № п/п | Наименование населённых пунктов | Население чел. | Общий объём ТБО (при норме 1,5 м3/год/чел) м3/год | Объём ТБО, подлежащий утилизации (30% от общ. объёма) м3/год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | пос. Луч | 520 | 780 | 576 |
| 2 | с. Энгуразово | 510 | 770 | 539 |
|  | Итого | 1030 | 1550 | 1085 |

### Энергоснабжение

Существующее положение. Электроснабжение сельсовета производится от энергосистемы ОАО «Тамбовэнерго». Основным источником электроснабжения является ПС110/35/10кВ Лучевская, кроме того на территории сельсовета имеется понизительная подстанция. Техническое состояние подстанции поддерживается в «удовлетворительном» состоянии ежегодными текущими и средними ремонтами. Недостатком существующих сетей является высокая степень износа (около 70%).

Проектные предложения.

Перечень мероприятий:

- повышение надежности работы системы энергоснабжения;

- ежегодная реконструкция и осуществление деятельности по установке, замене, эксплуатации приборов учета используемых энергетических ресурсов;

- наиболее полное использование существующих сетей с проведением работ по их восстановлению.

Выполнение названных мероприятий будет обеспечивать наиболее благоприятные условия для проживания населения.

### Теплоснабжение

Существующее положение. Теплоснабжение и обеспечение населения горячей водой осуществляется от индивидуальных источников отопления, работающих на природном газе и расположенных в жилых домах.

Обеспечения теплоснабжения общественных зданий осуществляется от индивидуальных источников отопления, расположенных непосредственно в самом здании, работающих на газовом топливе.

Проектные предложения. Проектом предлагается оставить преимущественное теплоснабжение населения от индивидуальных систем отопления, работающих на природном газе. Перспективная застройка также будет обеспечиваться теплом и горячей водой от индивидуальных систем отопления, работающих на природном газе.

Перечень мероприятий:

- модернизация, продление срока службы и обеспечение работоспособности индивидуальных систем теплоснабжения объектов социальной инфраструктуры и жилой застройки во всех населенных пунктах сельсовета;

- применение энергосберегающих технологий в отоплении населения;

- обеспечить возможность подключения индивидуальных систем отопления к газораспределительной системе;

- обеспечить теплоснабжением все учреждения социальной сферы.

### Газоснабжение

Существующее положение. Газоснабжение потребителей сельсовета производится в основном природным газом. Источником газоснабжения является ГРС Уваровская. По территории Лучевского сельсовета проходит  межпоселковый газопровод (среднего давления), все населенные пункты сельсовета газифицированы.

В результате анализа системы газоснабжения крупных проблем не выявлено, рекомендовано поддерживать функционирование газовых сетей на должном уровне.

Проектные предложения. Основными направлениями развития газоснабжения являются:

- выполнение работ по газификации здания ФАПа в с.Энгуразово.

### Связь

Наиболее распространенными, из всех видов связи, на территории Лучевского сельсовета являются проводная (телефонная) и подвижная (сотовая) виды электросвязи.

На территории сельсовета расположен 1 центр электросвязи - автоматическая телефонная станция в пос. Луч на 100 номеров и 6 номеров в с. Энгуразово.

В районе работает сотовая связь стандарта GSM – 900/1800. Это дало возможность населению сельсовета, как и всему району, использовать федеральную сотовую связь.

В работу ввели несколько вышек сотовой связи, это позволило обеспечить район сотовой связью в любой его части.

В Лучевском сельсовете имеется 2 почтовых отделения в населенных пунктах пос. Луч и с. Энгуразово. В рамках модернизации почтовой службы России возможно значительное расширение спектра оказываемых населению услуг.

Проектом предполагается увеличение номерной емкости и реконструкция кабельной сети. Это позволит расширить спектр оказываемых населению услуг.

## Зоны с особыми условиями использования территории

К основным зонам регламентированного градостроительного использования территории Лучевского сельсовета по природно-ресурсным, санитарно-гигиеническим, экологическим ограничениям относятся следующие:

- санитарно-защитные зоны (СЗЗ) от производственно-коммунальных объектов;

- СЗЗ от санитарно-технических и инженерно-технических объектов;

- охранные зоны и санитарные разрывы транспортных и инженерных коммуникаций;

- водоохранные зоны.

Санитарно-защитные зоны от производственных и коммунальных объектов

Нормативные СЗЗ предприятий и объектов и режимы использования территорий установлены на основании СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

Санитарно-защитная зона промышленных производств и объектов разрабатывается последовательно: расчетная (предварительная) санитарно-защитная зона, выполненная на основании проекта с расчетами рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физического воздействия на атмосферный воздух (шум, вибрация, ЭМП и др.); установленная (окончательная) - на основании результатов натурных наблюдений и измерений для подтверждения расчетных параметров.

Санитарно-защитные зоны от санитарно-технических объектов

На территории Лучевского сельсовета расположены несанкционированные свалки вблизи населенных пунктов, скотомогильников нет. Необходима их рекультивация.

Таблица 10

Санитарно-защитные зоны от предприятий и сооружений санитарно-технического и объекты коммунального назначения

| № | Наименование предприятия | Принятый класс опасности согласно СанПиНу /Нормативная СЗЗ, м |
| --- | --- | --- |
| Производства и сельхозпредприятия |
| 11 | ООО «Зеленый Луч», пос. Луч | 4/100 |
| 22 | ООО «Прогресс», с. Энгуразово | 4/100 |
| О3 | Пилорама, пос. Луч | 4/100 |
| Сооружения санитарно-технические, объекты коммунального назначения |
| 4 | Кладбище, пос. Луч | 5/50 |
| 5 | Кладбище, с. Энгуразово | 5/50 |

Охранные коридоры и санитарные разрывы транспортных и инженерных коммуникаций

Автомобильные дороги, проходящие по территории Лучевского сельсовета, имеют технические категории IV – дороги межмуниципального и местного значения; V – дороги местного значения муниципального района.

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 8 ноября 2007 г. N 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" для автомобильных дорог, за исключением автомобильных дорог, расположенных в границах населенных пунктов, устанавливаются придорожные полосы автомобильной дороги - территории, которые прилегают с обеих сторон к полосе отвода автомобильной дороги и в границах которых устанавливается особый режим использования земельных участков (частей земельных участков) в целях обеспечения требований безопасности дорожного движения, а также нормальных условий реконструкции, капитального ремонта, ремонта, содержания автомобильной дороги, ее сохранности с учетом перспектив развития автомобильной дороги.

В зависимости от класса и (или) категории автомобильных дорог с учетом перспектив их развития ширина каждой придорожной полосы устанавливается в размере:

1) семидесяти пяти метров - для автомобильных дорог первой и второй категорий;

2) пятидесяти метров - для автомобильных дорог третьей и четвертой категорий;

3) двадцати пяти метров - для автомобильных дорог пятой категории.

По территории поселения проходят ВЛЭП 35, 10 кВ. Согласно Постановлению Правительства РФ от 24.02.2009 №160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» охранные зоны устанавливаются:

- вдоль воздушных линий электропередачи - в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении на следующем расстоянии:

для линий напряжением

- 1 - 20 киловольт - 10 метров, (5 - для линий с самонесущими или изолированными проводами, размещенных в границах населенных пунктов);

- 35 киловольт - 15 метров;

- 110 киловольт - 20 метров.

По территории поселения проходит межпоселковый газопровод, ширина коридора составляет 200 м.

Водоохранные зоны

Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы устанавливаются для поддержания водных объектов в состоянии, соответствующем экологическим требованиям, для предотвращения загрязнения, засорения и истощения поверхностных вод, а также сохранения среды обитания объектов животного и растительного мира.

Размеры водоохранных зон и прибрежных защитных полос, а также режимы их использования устанавливаются ст. 65 Водного кодекса РФ.

Ширина водоохраной зоны рек, ручьев устанавливается от их истока в зависимости от протяженности:

- До 10км – в размере 50м;

- От 10км до 50км – 100м;

- От 50км и более – 200м.

Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров.

Крупных озер на территории Лучевского сельсовета нет.

В пределах водоохранных зон запрещаются:

- проведение авиационно-химических работ;

- применение химических средств борьбы с вредителями, болезнями растений и сорняками;

- использование навозных стоков для удобрения почв;

- размещение складов ядохимикатов, минеральных удобрений и горюче-смазочных материалов, площадок для заправки аппаратуры ядохимикатами, животноводческих комплексов и ферм, мест складирования и захоронения промышленных, бытовых и сельскохозяйственных отходов, кладбищ и скотомогильников, накопителей сточных вод;

- складирование навоза и мусора;

- заправка топливом, мойка и ремонт автомобилей и других машин и механизмов;

- размещение дачных и садово-огородных участков при ширине водоохранных зон менее 100 метров и крутизне склонов прилегающих территорий более 3 градусов (5%);

- размещение стоянок транспортных средств, в том числе на территориях дачных и садово-огородных участков;

- проведение рубок главного пользования.

На расположенных в пределах водоохранных зон приусадебных, дачных, садово-огородных участках должны соблюдаться правила их использования, исключающие загрязнение, засорение и истощение водных объектов.

В пределах прибрежных защитных полос дополнительно к ограничениям, указанным выше, запрещаются:

- распашка земель;

- применение удобрений;

- складирование отвалов размываемых грунтов;

- выпас и организация летних лагерей скота (кроме использования традиционных мест водопоя), устройство купочных ванн;

- установка сезонных стационарных палаточных городков, размещение дачных и садово-огородных участков и выделение участков под индивидуальное строительство;

- движение автомобилей и тракторов, кроме автомобилей специального значения.

Для всех источников питьевого и хозяйственно-питьевого водоснабжения должны быть установлены зоны санитарной охраны. Границы трёх поясов зоны санитарной охраны водозаборов хозяйственно-питьевого назначения учтены в соответствии с СанПиНом 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

Размер зон санитарной охраны I пояса для скважин составляет 50 м. В сельском поселении имеется 3 муниципальных водонапорных башен и собственные скважины производственных объектов в населенных пунктах Луч и Энгуразово.

В границах первого пояса санитарной охраны запрещается:

- посадка высокоствольных деревьев;

- все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в т.ч. прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий;

- проживание людей;

- применение ядохимикатов и удобрений.

# Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Чрезвычайная ситуация - обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

К основным опасностям на территории поселения следует отнести:

- техногенные:

- аварии (катастрофы) на автодорогах;

- аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения (аварии на канализационных, тепловых сетях, сетях электро- и водоснабжения);

- гидродинамические аварии.

- природные:

- опасные метеорологические явления.

Чрезвычайные ситуации техногенного характера

Техногенная чрезвычайная ситуация – состояние, при котором в результате возникновения источника техногенной чрезвычайной ситуации на объекте, определенной территории или акватории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, возникает угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу населения, народному хозяйству и окружающей природной среде.

Источник техногенной чрезвычайной ситуации – опасное техногенное происшествие (авария на промышленном объекте или транспорте, пожар, взрыв или высвобождение какого-либо вида энергии), в результате которого на объекте, определенной территории или акватории произошла техногенная чрезвычайная ситуация.

Предупреждение чрезвычайных ситуаций – комплекс мероприятий, проводимых заблаговременно и направленных на максимально возможное уменьшение риска возникновения чрезвычайных ситуаций (ЧС), а также на сохранение здоровья людей, снижение размеров ущерба окружающей природной среде и материальных потерь в случае их возникновения.

Виды возможных техногенных чрезвычайных ситуаций

на территории поселения

- Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения (аварии на канализационных, тепловых сетях, сетях электро- и водоснабжения).

Подобные аварии создают существенные трудности жизнедеятельности, особенно в холодное время года.

Аварии на электроэнергетических системах могут привести к долговременным перерывам электроснабжения потребителей на обширных территориях. Аварии на канализационных системах способствуют массовому выбросу загрязняющих веществ и ухудшению санитарно-эпидемиологической обстановки.

Аварии в водопроводных сетях приведут к затоплению проезжей части дорог, падению давления в водопроводной системе, перебоям снабжения водой территории.

На тепловых магистралях, проходящих по территории, возможны разрывы, что может привести к прекращению подачи тепла в здания.

Причинами аварий на объектах коммунального хозяйства в основном является физический износ коммунального хозяйства, отсутствие средств на своевременный ремонт и замену изношенных сетей и оборудования на приобретение запасных частей.

Также по данной территории проходят линии 110, 35 и 10 кВ. Процент изношенности распределительных сетей составляет около 70%. Предельным порогом, для обеспечения надежной работы энергосистемы, считается износ основных фондов не более 40 %.

Степень износа технологического оборудования, тепловых и водопроводных сетей обуславливают достаточно высокую вероятность возникновения аварий и чрезвычайных ситуаций.

- Гидродинамические аварии (прорыв плотин, дамб прудов и водохранилищ).

Гидродинамическая авария – это чрезвычайная ситуация, связанная с выходом из строя (разрушением) гидротехнического сооружения (плотины, дамбы, шлюза) или его части. Для гидродинамической аварии характерно неуправляемое перемещение больших масс воды, несущих разрушения и затопления обширных территорий.

На территории сельсовета имеются гидротехнические сооружения, разрушение которых может привести к затоплению части территории населенных пунктов. Для защиты и безопасности населения от данного вида аварий необходимо проведение комплекса организационных, инженерно-технических и других мер.

Таким образом, исходя из анализа информации об основных факторах риска возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера, можно сделать вывод, что территория поселения по степени опасности чрезвычайных ситуаций относится к зоне умеренного контроля, при которой необходима оценка целесообразности мер по уменьшению риска.

Чрезвычайные ситуации природного характера

Природная чрезвычайная ситуация – обстановка на определенной территории или акватории, сложившаяся в результате возникновения источника природной чрезвычайной ситуации, который может повлечь или повлек за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью и (или) окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

Ниже дается характеристика отдельных видов опасных природных явлений.

Опасные геологические процессы - геологические и инженерно-геологические процессы и гидрометеорологические явления, которые оказывают отрицательное воздействие на территории, народнохозяйственные объекты и жизнедеятельность людей.

Большая часть территории поселения подвержена просадочным процессам.

С этими процессами связано формирование степных блюдец. Степные блюдца на территории района распространены практически повсеместно. Диаметр их изменяется от нескольких метров до нескольких сотен метров и даже километров, глубина изменяется от 0.5 до 1.5 м.

Просадки пород являются опасными для строительства процессом.

Метеорологические опасные явления - природные процессы и явления, возникающие в атмосфере, оказывающие или могущие оказать поражающее воздействие на людей, сельскохозяйственных животных и растения, объекты экономики и окружающую природную среду (ураган, шторм, ливень и др.):

- крупный град, сильный дождь (ливень), сильный туман;

- сильный снегопад, сильный гололед, сильный мороз, сильная метель, заморозки;

- сильная жара, засуха.

Территория рассматриваемого поселения подвержена таким опасным метеорологическим явлениям, как грозы, сильные ветры, сильные дожди, град, метели, туманы, морозы, снегопады.

# Технико-экономические показатели проекта

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТЕРРИТОРИЯ сельсовета | га | 7300 | 7300 |
|  | Общая площадь земель в границах населенных пунктов, в том числе | га | 321 | 325 |
| 1.1.1 | жилая зона | га | 120 | 125 |
|  |  | % от общей площади земель | 1,6 | 1,7 |
| 1.1.2 | общественно-деловая зона | -/- | 8,2 | 8,2 |
|  |  | % от общей площади земель | 0,1 | 0,1 |
| 1.1.3 | производственная зона | -/- | 72 | 72 |
|  |  | % от общей площади земель | 1,0 | 1,0 |
| 2 | НАСЕЛЕНИЕ |  |  |  |
| 2.1 | Общая численность постоянного населения, в т.ч. | чел. | 1034 | 1030 |
|  | пос. Луч | -/- | 523 | 520 |
|  | с. Энгуразово | -/- | 511 | 510 |
| 3 | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |  |  |  |
| 3.1 | Средняя обеспеченность населения S общ. | м2 / чел. | 25 | 40 |
| 4 | ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ |  |  |  |
| 4.1 | Объекты учебно-образовательного назначения | объект | 2 | 2 |
| 4.2 | Объекты здравоохранения | объект | 2 | 2 |
| 4.3 | Объекты культурно-досугового назначения | объект | 2 | 2 |
| 4.4 | Объекты почтовой связи | объект | 2 | 2 |
| 4.5 | Кладбища | объект | 2 | 2 |
| 5 | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |
| 5.1 | Протяженность автомобильных дорог всех типов | км | 31,6 | 33,2 |
| 6 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ |  |  |  |
| 6.1 | Водоснабжение |  |  |  |
| 6.1.1 | Водопотребление, всего | м3/в сутки | - | 358 |
| 6.1.2 | Производительность водозаборных сооружений | м3/в сутки | - | 400 |
|  | в т. ч. водозаборов подземных вод | м3/в сутки | - | 400 |
| 6.1.3 | Протяженность сетей | км | 11,0 | 13,4 |
| 6.2 | Канализация |  | - |  |
| 6.2.1 | Общее поступление сточных вод |  |  |  |
|  | - всего | м3/в сутки | - | 358 |
| 6.2.2 | Производительность очистных сооружений канализации | м3/в сутки |  | +200 |

# Text boxes

Генеральный план

муниципального образования

«Лучевский сельсовет» Уваровского района

Тамбовской области

Материалы по обоснованию

2011

ООО «Национальная градостроительная компания»

г. Москва

2011г.